| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTENUTO DELL’ASSEVERAZIONE |
| --- | --- |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti | L’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati tabella sopra riportata. |
| Interventi sull’involucro di edifici esistenti | L’asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella sopra riportata. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto. |
| Installazione di pannelli solari | L’asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti: a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; b) gli accessori e i componenti elettrici/elettronici sono garantiti per almeno 2 anni; c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato; d) l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle predette lett. a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. |
| Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | L’asseverazione deve specificare che: e) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve indicare altresì che: a) è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; b) la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; c) è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto. |